# Требования
к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения
РД-11-02-2006
(утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128)

# I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации*, постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. N 54 "Об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации"**.

2. Настоящий Порядок определяет состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

3. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

4. Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или заказчика до проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На время проведения итоговой проверки исполнительная документация передается застройщиком или заказчиком в орган государственного строительного надзора. После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации исполнительная документация передается застройщику или заказчику на постоянное хранение.

# II. Порядок ведения исполнительной документации

5. Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, приведенные в настоящей главе.

5.1. Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства оформляются по образцу, приведенному в приложении 1.

5.2. Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности оформляются по образцу, приведенному в приложении 2.

5.3. Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы) оформляются актами освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в приложении 3. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

5.4. Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее - ответственные конструкции) оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций по образцу, приведенному в приложении 4. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

5.5. Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения по образцу, приведенному в приложении 5. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

5.6. Рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство. От имени лица, осуществляющего строительство, такие записи вносит представитель указанного лица на основании документа, подтверждающего представительство.

6. В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы:

а) исполнительные геодезические схемы;

б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;

в) акты испытания и опробования технических устройств;

г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

──────────────────────────────

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; N 30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 10, 21; N 23, ст. 2380; 2006, N 31, ст. 3442; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21.

** Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 7, ст. 774.

Приложение N 1

к Требованиям к составу и порядку ведения

исполнительной документации при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте объектов

капитального строительства и требования,

предъявляемые к актам освидетельствования

работ, конструкций, участков сетей

инженерно-технического обеспечения,

утв. приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 26 декабря 2006 г. N 1128

ОБРАЗЕЦ

Объект капитального строительства _______________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование,  почтовый  или  строительный  адрес  объекта  капитального

________________________________________________________________________

строительства)

Застройщик или заказчик _________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

_________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

_________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные

_________________________________________________________________________

данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство ______________________________________

(наименование, номер и дата выдачи

_________________________________________________________________________

свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые

_________________________________________________________________________

реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя,

_________________________________________________________________________

отчество, паспортные данные, место проживания,

_________________________________________________________________________

телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации __________________

_________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

_________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

_________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные

_________________________________________________________________________

данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо,  осуществляющее  строительство,  выполнившее  работы  по   созданию

геодезической разбивочной основы ________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи

_________________________________________________________________________

свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые

_________________________________________________________________________

реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество,

_________________________________________________________________________

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

АКТ

освидетельствования геодезической разбивочной основы

объекта капитального строительства

N _______________                                   "__"__________200 _г.

Представитель застройщика или заказчика _________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство _______________________

Представитель   лица,   осуществляющего   строительство,   по    вопросам

строительного контроля __________________________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы по

созданию геодезической разбивочной основы _______________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Рассмотрели  представленную  документацию  на  геодезическую  разбивочную

основу для строительства ________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)

и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы.

Предъявленные  к  освидетельствованию  знаки  геодезической   разбивочной

основы для строительства,  их  координаты,  отметки,  места   установки и

способы закрепления соответствуют требованиям проектной  документации,  а

также техническим  регламентам  (нормам  и  правилам),  иным  нормативным

правовым актам __________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной

_________________________________________________________________________

документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку  раздела

_________________________________________________________________________

проектной документации, наименование, статьи (пункты) технического

_________________________________________________________________________

регламента  (норм и правил), иных нормативных правовых актов)

_________________________________________________________________________

и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.

Дополнительные сведения _________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Акт составлен в __________________ экземплярах.

Приложения: _____________________________________________________________

(чертежи, схемы, ведомости и т.п.)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Представитель застройщика или заказчика _________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство _______________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,   осуществляющего   строительство,   по    вопросам

строительного контроля __________________________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации ___

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы по

созданию геодезической разбивочной основы _______________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение N 2

к Требованиям к составу и порядку ведения

исполнительной документации при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте объектов

капитального строительства и требования,

предъявляемые к актам освидетельствования

работ, конструкций, участков сетей

инженерно-технического обеспечения,

утв. приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 26 декабря 2006 г. N 1128

ОБРАЗЕЦ

Объект капитального строительства _______________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование,  почтовый  или  строительный  адрес  объекта  капитального

_________________________________________________________________________

строительства)

Застройщик или заказчик _________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

_________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

_________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные

_________________________________________________________________________

данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство ______________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

_________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные

________________________________________________________________________

данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации __________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

_________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

_________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные

_________________________________________________________________________

данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство,  выполнившее работы по разбивке  осей

объекта капитального строительства на местности _________________________

(наименование, номер и

_________________________________________________________________________

дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

_________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя,

_________________________________________________________________________

отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для

_________________________________________________________________________

физических лиц)

АКТ

разбивки осей объекта капитального строительства на местности

N _______________                                   "__"__________200 _г.

Представитель застройщика или заказчика _________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство _______________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель   лица,   осуществляющего   строительство,   по    вопросам

строительного контроля __________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты

_________________________________________________________________________

документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы по

разбивке осей объекта капитального строительства на местности ___________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

составили настоящий акт о том, что произведена в натуре разбивка осей ___

_________________________________________________________________________

объекта капитального строительства ______________________________________

(наименование объекта капитального

_________________________________________________________________________

строительства)

При этом установлено:

1. Разбивка произведена по данным

_________________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации)

2. Закрепление осей произведено _________________________________________

3.  Обозначение  осей,  нумерация  и  расположение  точек   соответствует

проектной документации.

Разбивка   осей   объекта   капитального   строительства     на местности

соответствует требованиям проектной  документации,  а  также  техническим

регламентам (нормам и правилам), иным нормативным правовым актам

_________________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,

_________________________________________________________________________

сведения о лицах, осуществляющих подготовку  раздела проектной

_________________________________________________________________________

документации, наименование, статьи (пункты) технического регламента

_________________________________________________________________________

(норм и правил), иных нормативных правовых актов)

и выполнены с  соблюдением  заданной  точности  построений  и  измерений.

Дополнительные сведения _________________________________________________

_________________________________________________________________________

Акт составлен в ____________ экземплярах.

Приложения: _____________________________________________________________

(схема закрепления осей и др.)

Представитель застройщика или заказчика _________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство _______________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,   осуществляющего   строительство,   по    вопросам

строительного контроля __________________________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации ___

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы по

разбивке осей объекта капитального строительства на местности ___________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение N 3

к Требованиям к составу и порядку ведения

исполнительной документации при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте объектов

капитального строительства и требования,

предъявляемые к актам освидетельствования

работ, конструкций, участков сетей

инженерно-технического обеспечения,

утв. приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 26 декабря 2006 г. N 1128

ОБРАЗЕЦ

Объект капитального строительства _______________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального

_________________________________________________________________________

строительства)

Застройщик или заказчик _________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

_________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

_________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные

_________________________________________________________________________

данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство ______________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

_________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

_________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные

_________________________________________________________________________

данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации __________________

_________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

_________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

_________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные

_________________________________________________________________________

данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо,  осуществляющее  строительство,  выполнившее   работы,   подлежащие

освидетельствованию _____________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

_________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

_________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные

_________________________________________________________________________

данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

АКТ

освидетельствования скрытых работ

N _______________                                   "__"__________200 _г.

Представитель застройщика или заказчика _________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство _______________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель   лица,   осуществляющего   строительство,   по    вопросам

строительного контроля __________________________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации ___

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство,  выполнившего  работы,

подлежащие освидетельствованию __________________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а  также  иные  представители  лиц,  участвующих  в  освидетельствовании:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование,  должность,  фамилия,  инициалы,  реквизиты    документа о

_________________________________________________________________________

представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных _____________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы ___________________

_________________________________________________________________________

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации ___________________________

_________________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,

_________________________________________________________________________

сведения о лицах, осуществляющих подготовку  раздела проектной

_________________________________________________________________________

документации)

3. При выполнении работ применены _______________________________________

(наименование строительных материалов,

_________________________________________________________________________

(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие

_________________________________________________________________________

качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым

к ним требованиям: ______________________________________________________

_________________________________________________________________________

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований,

_________________________________________________________________________

лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе

_________________________________________________________________________

строительного контроля)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Даты: начала работ "___"___________200 __г.

окончания работ "___"___________200 __г.

6. Работы выполнены в соответствии с ____________________________________

(указываются наименование, статьи

_________________________________________________________________________

(пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных

правовых актов,

_________________________________________________________________________

разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ по __________________

_________________________________________________________________________

(наименование работ, конструкций, участков  сетей  инженерно-технического

_________________________________________________________________________

обеспечения)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Дополнительные сведения _________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Акт составлен в _____экземплярах.

Приложения:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Представитель застройщика или заказчика _________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство _______________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,   осуществляющего   строительство,   по    вопросам

строительного контроля __________________________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации ___

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство,  выполнившего  работы,

подлежащие освидетельствованию __________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц: _________________________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение N 4

к Требованиям к составу и порядку ведения

исполнительной документации при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте объектов

капитального строительства и требования,

предъявляемые к актам освидетельствования

работ, конструкций, участков сетей

инженерно-технического обеспечения,

утв. приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 26 декабря 2006 г. N 1128

ОБРАЗЕЦ

Объект капитального строительства _______________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального

_________________________________________________________________________

строительства)

Застройщик или заказчик _________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

_________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

_________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные

_________________________________________________________________________

данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство ______________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

_________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

_________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные

_________________________________________________________________________

данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации __________________

_________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

_________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

_________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц;

_________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс

_________________________________________________________________________

- для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее  конструкции,  подлежащие

освидетельствованию _____________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

_________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

_________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные

_________________________________________________________________________

данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

АКТ

освидетельствования ответственных конструкций

N ______________                             "___"______________ 200__ г.

_________________________________________________________________________

(наименование конструкций)

Представитель застройщика или заказчика _________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство _______________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель   лица,   осуществляющего   строительство,   по    вопросам

строительного контроля __________________________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации ___

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель   лица,   осуществляющего    строительство,    выполнившего

конструкции, подлежащие освидетельствованию _____________________________

(должность, фамилия, инициалы,

_________________________________________________________________________

реквизиты документа о представительстве)

а  также  иные  представители  лиц,  участвующих  в  освидетельствовании:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о

_________________________________________________________________________

представительстве)

произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных _________________

_________________________________________________________________________

(наименование лица, осуществляющего строительство, фактически

_________________________________________________________________________

выполнившего конструкции)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции

_________________________________________________________________________

(перечень и краткая характеристика конструкций)

2. Конструкции выполнены по проектной документации ______________________

_________________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,

_________________________________________________________________________

сведения о лицах, осуществляющих подготовку  раздела проектной

_________________________________________________________________________

документации)

3. При выполнении конструкций применены _________________________________

(наименование материалов (изделий)

_________________________________________________________________________

со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4.  Освидетельствованы  скрытые  работы,  которые  оказывают   влияние на

безопасность конструкций ________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)

5.  Предъявлены  документы,   подтверждающие   соответствие   конструкций

предъявляемым к ним требованиям, в том числе:

а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций _____________

_________________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

б) результаты экспертиз,  обследований,  лабораторных  и  иных  испытаний

выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля ________

_________________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

6. Проведены необходимые испытания и опробования ________________________

_________________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

7. Даты: начала работ "___"___________200 __г.

окончания работ "___"___________200 __г.

8.  Предъявленные  конструкции  выполнены  в  соответствии  с   проектной

документацией и техническими регламентами (нормами  и  правилами),  иными

нормативными правовыми актами ___________________________________________

(указываются наименование, статьи

_________________________________________________________________________

(пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных

_________________________________________________________________________

правовых актов, разделы проектной документации)

9. На основании изложенного:

а) разрешается использование конструкций по назначению _________________;

или разрешается использование конструкций по назначению с  нагружением  в

размере _____% проектной нагрузки;

или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:______

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

б) разрешается производство последующих работ: __________________________

_________________________________________________________________________

(наименование работ и конструкций)

Дополнительные сведения _________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Акт составлен в _____экземплярах.

Приложения:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Представитель застройщика или заказчика _________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство _______________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,   осуществляющего   строительство,   по    вопросам

строительного контроля __________________________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,   осуществляющего    строительство,    выполнившего

конструкции, подлежащие освидетельствованию _____________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц: _________________________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение N 5

к Требованиям к составу и порядку ведения

исполнительной документации при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте объектов

капитального строительства и требования,

предъявляемые к актам освидетельствования

работ, конструкций, участков сетей

инженерно-технического обеспечения,

утв. приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 26 декабря 2006 г. N 1128

ОБРАЗЕЦ

Объект капитального строительства _______________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального

_________________________________________________________________________

строительства)

Застройщик или заказчик _________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

_________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

_________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные

_________________________________________________________________________

данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство ______________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

_________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

_________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные

_________________________________________________________________________

данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации __________________

_________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

_________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

_________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные

_________________________________________________________________________

данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо,   осуществляющее   строительство,   выполнившее       участки сетей

инженерно-технического   обеспечения,   подлежащие    освидетельствованию

_________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

_________________________________________________________________________

о   государственной   регистрации,   ОГРН,   ИНН,   почтовые   реквизиты,

телефон/факс - для юридических лиц;

_________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс

_________________________________________________________________________

- для физических лиц)

Организация,  осуществляющая  эксплуатацию  сетей  инженерно-технического

обеспечения: ____________________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

_________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

_________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные

_________________________________________________________________________

данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

АКТ

освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения

N _______________                                   "__"__________200 _г.

Представитель застройщика или заказчика _________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство _______________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель   лица,   осуществляющего   строительство,   по    вопросам

строительного контроля __________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица,  осуществляющего  подготовку  проектной  документации

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство,  выполнившего  участки

сетей инженерно-технического обеспечения ________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель    организации,    осуществляющей        эксплуатацию сетей

инженерно-технического обеспечения:______________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

_________________________________________________________________________

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о

_________________________________________________________________________

представительстве)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

составили настоящий акт о нижеследующем:

1.   К   освидетельствованию   предъявлены   следующие       участки сети

инженерно-технического обеспечения

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(перечень и краткая характеристика участков сетей  инженерно-технического

_________________________________________________________________________

обеспечения)

2.  Участки  сетей  инженерно-технического   обеспечения     выполнены по

проектной документации __________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование

_________________________________________________________________________

проектной документации,

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

сведения о лицах, осуществляющих подготовку  раздела проектной

документации)

3. Технические условия подключения объекта капитального  строительства  к

сетям инженерно-технического обеспечения предоставлены __________________

(номер и дата

_________________________________________________________________________

технических условий,

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

кем выданы, срок действия технических условий, иные сведения)

4. При выполнении участков сетей инженерно-технического обеспечения _____

_________________________________________________________________________

(наименование материалов (изделий) со ссылкой на

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

5. Освидетельствованы скрытые работы, оказывающие влияние на безопасность

участков сетей инженерно-технического обеспечения _______________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)

6. Предъявлены  документы,  подтверждающие  соответствие  участков  сетей

инженерно-технического обеспечения предъявляемым к ним требованиям, в том

числе:

а)     исполнительные     геодезические     схемы     положения     сетей

инженерно-технического обеспечения_______________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

б) результаты экспертиз,  обследований,  лабораторных  и  иных  испытаний

выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля ________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

в) технические условия __________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

7. Проведены необходимые испытания и опробования ________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указываются наименования испытаний, номера и даты актов)

8. Даты: начала работ "___"___________200 __г.

окончания работ "___"___________200 __г.

9.  Предъявленные  участки   сетей   инженерно-технического   обеспечения

выполнены в соответствии с техническими условиями подключения,  проектной

документацией и техническими регламентами (нормами  и  правилами),  иными

нормативными правовыми актами ___________________________________________

(указываются наименование, статьи

_________________________________________________________________________

(пункты) технического регламента (норм и правил),

_________________________________________________________________________

иных нормативных правовых актов,

_________________________________________________________________________

разделы проектной документации)

Дополнительные сведения _________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Акт составлен в _________ экземплярах.

Приложения:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Представитель застройщика или заказчика

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство _______________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,   осуществляющего   строительство,   по    вопросам

строительного контроля __________________________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации ___

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство,  выполнившего  участки

сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащие  освидетельствованию

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель    организации,    осуществляющей        эксплуатацию сетей

инженерно-технического обеспечения: _____________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц: _________________________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)