# Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства РД-11-05-2007

# I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации* и подпункта "б" пункта 13 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации"**.

2. Настоящий Порядок устанавливает порядок ведения общего и (или) специального журнала, в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

3. Общий журнал работ, в котором ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства (далее - общий журнал работ), является основным документом, отражающим последовательность осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, в том числе сроки и условия выполнения всех работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре.

Специальные журналы работ, в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства (далее - специальные журналы работ), являются документами, отражающими выполнение отдельных видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства.

4. Общие и (или) специальные журналы работ (далее - журналы работ) подлежат передаче застройщиком или заказчиком заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства одновременно с извещением, направляемым в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в орган государственного строительного надзора в случаях, если в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор.

Подлежащие передаче в орган государственного строительного надзора журналы работ должны быть сброшюрованы и пронумерованы застройщиком или заказчиком, титульные листы указанных журналов должны быть заполнены.

5. Орган государственного строительного надзора скрепляет поступившие в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка журналы работ печатью, проставляет регистрационную надпись с указанием номера дела и возвращает такие журналы застройщику или заказчику для ведения учета выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства. По окончанию соответствующего журнала застройщиком или заказчиком в орган государственного строительного надзора для регистрации предоставляется новый журнал с пометкой "1", "2" и т.д.

6. Заполненные журналы работ подлежат хранению у застройщика или заказчика до проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На время проведения итоговой проверки журналы работ передаются застройщиком или заказчиком в орган государственного строительного надзора. После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации журналы работ передаются застройщику или заказчику на постоянное хранение.

# II. Порядок ведения общего журнала работ

7. Общий журнал работ выпускается типографским способом в формате А4 по образцу, приведенному в приложении N 1 к настоящему Порядку.

8. Разделы общего журнала работ ведутся уполномоченными на ведение такого журнала представителями застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, органа государственного строительного надзора и иных лиц путем заполнения его граф в соответствии с подпунктами 8.1-8.7 настоящего Порядка. Перечень уполномоченных на ведение разделов общего журнала работ представителей указанных лиц отражается на Титульном листе журнала.

Записи в общий журнал вносятся с даты начала выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства до даты фактического окончания выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства.

8.1. Раздел 1 "Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства" заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В раздел вносят данные обо всех представителях инженерно-технического персонала, занятых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства.

8.2. Раздел 2 "Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации" заполняется уполномоченным представителем застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, а в случае привлечения застройщиком или заказчиком по своей инициативе лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, также представителем лица, осуществляющего подготовку проектной документации.

8.3. Раздел 3 "Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства" заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В указанный раздел включаются данные о выполнении всех работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства.

Данные о работах, выполняемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, должны содержать сведения о начале и окончании работы и отражать ход ее выполнения. Описание работ должно производиться применительно к конструктивным элементам здания, строения или сооружения с указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций, помещений, где работы выполнялись. Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность и др.).

8.4. Раздел 4 "Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства" заполняется уполномоченным представителем застройщика или заказчика. В указанный раздел включаются все данные о выявленных строительным контролем недостатках при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также сведения об устранении указанных недостатков.

8.5. Раздел 5 "Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительства реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства" заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В указанный раздел включаются все данные о выявленных строительным контролем недостатков при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, сведения об устранении указанных недостатков, а также о применяемых строительным контролем схемах контроля выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства.

8.6. Раздел 6 "Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства" заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В указанном разделе приводится перечень всех актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образов (проб) применяемых строительных материалов, результатов проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов в хронологическом порядке.

8.7. Раздел 7 "Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства" ведется должностным лицом (должностными лицами) органа государственного строительного надзора, уполномоченного (уполномоченными) на основании соответствующего распоряжения (приказа) органа государственного строительного надзора и от его имени осуществлять такой надзор. В указанный раздел включаются данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, выявленных нарушениях соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, предписаниях об устранении выявленных нарушений, сведения о выполнении таких предписаний, а также данные о выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства названным требованиям или решении об отказе в выдаче такого заключения.

9. Записи в общий журнал работ вносятся в текстовой форме и подписываются соответствующими уполномоченными представителями лиц, указанных в подпунктах 8.1-8.7 пункта 8 настоящего Порядка, сведения о которых отражены на Титульном листе общего журнала работ.

# III. Порядок ведения специальных журналов работ

10. Специальные журналы работ ведет уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, путем заполнения граф начиная с даты выполнения отдельного вида работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства до даты фактического окончания выполнения отдельного вида таких работ.

11. После завершения выполнения отдельных видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства заполненные специальные журналы работ передаются застройщику или заказчику.

──────────────────────────────

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; N 30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 10, 21; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3442; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21.

** Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 7, ст. 774.

Приложение N 1

к Порядку ведения общего и (или) специального журнала

учета выполнения работ при строительстве, реконструкции,

капитальном ремонте объектов капитального строительства,

утв. приказом Федеральной службы по

экологическому, технологическому и атомному надзору

от 12 января 2007 г. N 7

Образец

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ N ________

по ______________________________________________________________________

(указать: строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

_________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства, его почтовый

_________________________________________________________________________

или строительный адрес)

Застройщик ______________________________________________________________

(наименование застройщика,

_________________________________________________________________________

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН,

_________________________________________________________________________

ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

_________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество застройщика, паспортные данные, место проживания,

_________________________________________________________________________

телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель застройщика

┌───┬─────────────────┬───────────┬────────────────────┬───────────────┐

│ N │  Фамилия, имя,  │ Должность │Наименование, дата, │    Подпись    │

│п/п│    отчество     │           │  номер документа,  │               │

│   │                 │           │  подтверждающего   │               │

│   │                 │           │     полномочие     │               │

├───┼─────────────────┼───────────┼────────────────────┼───────────────┤

│ 1 │        2        │     3     │         4          │       5       │

├───┼─────────────────┼───────────┼────────────────────┼───────────────┤

│   │                 │           │                    │               │

└───┴─────────────────┴───────────┴────────────────────┴───────────────┘

Заказчик_________________________________________________________________

(наименование заказчика,

_________________________________________________________________________

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН,

_________________________________________________________________________

ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

_________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество заказчика, паспортные данные, место проживания,

_________________________________________________________________________

телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель заказчика

┌───┬─────────────────┬───────────┬────────────────────┬───────────────┐

│ N │  Фамилия, имя,  │ Должность │Наименование, дата, │    Подпись    │

│п/п│    отчество     │           │  номер документа,  │               │

│   │                 │           │  подтверждающего   │               │

│   │                 │           │     полномочие     │               │

├───┼─────────────────┼───────────┼────────────────────┼───────────────┤

│ 1 │        2        │     3     │         4          │       5       │

├───┼─────────────────┼───────────┼────────────────────┼───────────────┤

│   │                 │           │                    │               │

└───┴─────────────────┴───────────┴────────────────────┴───────────────┘

Сведения о выданном разрешении на строительство__________________________

(номер, дата выдачи разрешения,

_________________________________________________________________________

наименование органа исполнительной власти или органа местного

_________________________________________________________________________

самоуправления, выдавшего разрешение)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

_________________________________________________________________________

(наименование лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,

_________________________________________________________________________

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН,

_________________________________________________________________________

ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия,

_________________________________________________________________________

имя, отчество лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,

_________________________________________________________________________

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц;

_________________________________________________________________________

сведения о разделах проектной документации, подготовленных лицами,

_________________________________________________________________________

осуществляющими подготовку проектной документации)

Уполномоченный представитель лица,  осуществляющего  подготовку проектной

документации,  по  вопросам  проверки  соответствия  выполняемых    работ

проектной документации (далее - авторского надзора)

┌───┬───────────────────────────┬───────────┬────────────────┬──────────┐

│ N │    Наименование лица,     │ Фамилия,  │ Наименование,  │ Подпись  │

│п/п│осуществляющего подготовку │   имя,    │  дата, номер   │          │

│   │  проектной документации,  │ отчество, │   документа,   │          │

│   │    сведения о разделах    │ должность │подтверждающего │          │

│   │  проектной документации,  │           │   полномочие   │          │

│   │ подготовленных этим лицом │           │                │          │

├───┼───────────────────────────┼───────────┼────────────────┼──────────┤

│ 1 │             2             │     3     │       4        │    5     │

├───┼───────────────────────────┼───────────┼────────────────┼──────────┤

│   │                           │           │                │          │

└───┴───────────────────────────┴───────────┴────────────────┴──────────┘

Сведения о государственной экспертизе проектной документации  в  случаях,

предусмотренных  статьей  49  Градостроительного    кодекса    Российской

Федерации

_________________________________________________________________________

(номер, дата заключения,

_________________________________________________________________________

наименование органа исполнительной власти, выдавшего заключение)

Лицо, осуществляющее строительство

_________________________________________________________________________

(наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи

_________________________________________________________________________

свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые

_________________________________________________________________________

реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество

_________________________________________________________________________

лица, осуществляющего строительство, являющегося физическим лицом,

_________________________________________________________________________

паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

┌───┬─────────────────┬─────────┬──────────────────────────┬────────────┐

│ N │  Фамилия, имя,  │Должность│Наименование, дата, номер │  Подпись   │

│п/п│    отчество     │         │документа, подтверждающего│            │

│   │                 │         │        полномочие        │            │

├───┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────────┼────────────┤

│ 1 │        2        │    3    │            4             │     5      │

├───┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────────┼────────────┤

│   │                 │         │                          │            │

└───┴─────────────────┴─────────┴──────────────────────────┴────────────┘

Уполномоченный   представитель  застройщика  или  заказчика  по  вопросам

строительного контроля

┌───┬─────────────────┬─────────┬──────────────────────────┬────────────┐

│ N │  Фамилия, имя,  │Должность│Наименование, дата, номер │  Подпись   │

│п/п│    отчество     │         │документа, подтверждающего│            │

│   │                 │         │        полномочие        │            │

├───┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────────┼────────────┤

│ 1 │        2        │    3    │            4             │     5      │

├───┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────────┼────────────┤

│   │                 │         │                          │            │

└───┴─────────────────┴─────────┴──────────────────────────┴────────────┘

Уполномоченный представитель   лица,  осуществляющего  строительство,  по

вопросам строительного контроля

┌───┬─────────────────┬─────────┬──────────────────────────┬────────────┐

│ N │  Фамилия, имя,  │Должность│Наименование, дата, номер │  Подпись   │

│п/п│    отчество     │         │документа, подтверждающего│            │

│   │                 │         │        полномочие        │            │

├───┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────────┼────────────┤

│ 1 │        2        │    3    │            4             │     5      │

├───┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────────┼────────────┤

│   │                 │         │                          │            │

└───┴─────────────────┴─────────┴──────────────────────────┴────────────┘

Другие       лица,     осуществляющие  строительство,  их  уполномоченные

представители

┌───┬────────────────────────┬─────────────────┬───────────┬────────────┐

│ N │   Наименование лица,   │  Фамилия, имя,  │Выполняемые│  Подпись   │

│п/п│    осуществляющего     │    отчество,    │ работы по │уполномочен-│

│   │ строительство, номер и │    должность    │строительс-│    ного    │

│   │      дата выдачи       │ уполномоченного │   тву,    │представите-│

│   │    свидетельства о     │  представителя  │реконструк-│  ля лица,  │

│   │    государственной     │      лица,      │   ции,    │осуществляю-│

│   │регистрации, ОГРН, ИНН, │ осуществляющего │капитально-│    щего    │

│   │  почтовые реквизиты,   │ строительство,  │му ремонту │строительст-│

│   │   телефон/факс - для   │  наименование,  │  объекта  │     во     │

│   │    юридических лиц;    │   дата, номер   │капитально-│            │

│   │ фамилия, имя, отчество │   документа,    │    го     │            │

│   │ лица, осуществляющего  │ подтверждающего │строительс-│            │

│   │     строительство,     │   полномочие    │    тва    │            │

│   │паспортные данные, место│                 │           │            │

│   │проживания, телефон/факс│                 │           │            │

│   │  - для физических лиц  │                 │           │            │

├───┼────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┤

│ 1 │           2            │        3        │     4     │     5      │

├───┼────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┤

│   │                        │                 │           │            │

└───┴────────────────────────┴─────────────────┴───────────┴────────────┘

Сведения о государственном строительном надзоре _________________________

_________________________________________________________________________

(наименование органа государственного строительного надзора, почтовые

_________________________________________________________________________

реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного

_________________________________________________________________________

лица (должностных лиц) органа государственного строительного надзора,

_________________________________________________________________________

номер, дата приказа (распоряжения)

Общие сведения об объекте капитального строительства

_________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства, краткие проектные

_________________________________________________________________________

характеристики объекта капитального строительства)

Начало   строительства,    реконструкции,  капитального  ремонта  объекта

капитального строительства ______________________________________________

(дата)

Окончание строительства,   реконструкции,  капитального  ремонта  объекта

капитального строительства ______________________________________________

В настоящем журнале____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован

(дата)

и скреплен печатью. В журнале содержится учет выполнения работ в период с

_______ по ________ (заполняется в случае, если в процессе строительства,

реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов)

_________________ _______________________ _______________________________

(личная подпись)  (расшифровка подписи)     (должность - для застройщика

или заказчика, являющегося

юридическим лицом)

М.П.

(для застройщика или

заказчика, являющегося

юридическим лицом)

Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

(заполняется должностным   лицом  органа  государственного  строительного

надзора)

Номер дела (регистрационный номер) ______________________________________

_________________ _________________________ _____________________________

(личная подпись)    (расшифровка подписи)            (должность)

"__" ___________ ____ г.

Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

┌───┬─────────┬─────────────────┬──────────────────────────┬───────────┐

│ N │  Дата   │   Изменения в   │    Фамилия, инициалы,    │  Подпись  │

│п/п│         │    записях с    │ должность лица, внесшего │           │

│   │         │    указанием    │ изменения, наименование, │           │

│   │         │    основания    │  дата, номер документа,  │           │

│   │         │                 │подтверждающего полномочие│           │

│   │         │                 │           лица           │           │

├───┼─────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤

│ 1 │    2    │        3        │            4             │     5     │

├───┼─────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤

│   │         │                 │                          │           │

└───┴─────────┴─────────────────┴──────────────────────────┴───────────┘

# РАЗДЕЛ 1
Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

┌───┬─────────────────────┬────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┐

│ N │ Наименование лица,  │ Фамилия, инициалы, │Дата начала работ │  Дата окончания   │ Должность, фамилия, │

│п/п│   осуществляющего   │  должность лица,   │    на объекте    │ работ на объекте  │  инициалы, подпись  │

│   │    строительство    │ входящего в список │   капитального   │   капитального    │   уполномоченного   │

│   │                     │инженерно-техничес- │ строительства с  │   строительства   │ представителя лица, │

│   │                     │   кого персонала   │  указанием вида  │                   │   осуществляющего   │

│   │                     │                    │      работ       │                   │    строительство    │

├───┼─────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤

│ 1 │          2          │         3          │        4         │         5         │          6          │

├───┼─────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤

│   │                     │                    │                  │                   │                     │

└───┴─────────────────────┴────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┘

# РАЗДЕЛ 2
Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

┌───┬───────────────┬────────────────────────┬──────────┬──────────────┐

│ N │ Наименование  │   Наименование лица,   │   Дата   │   Подпись    │

│п/п│ специального  │    осуществляющего     │ передачи │уполномоченно-│

│   │    журнала    │  строительство (лица,  │застройщи-│      го      │

│   │   (журнала    │    осуществляющего     │  ку или  │представителя │

│   │  авторского   │  подготовку проектной  │заказчику │ застройщика  │

│   │надзора) и дата│ документации), ведущих │ журнала  │или заказчика │

│   │  его выдачи   │       журнал, их       │          │              │

│   │               │     уполномоченных     │          │              │

│   │               │    представителей с    │          │              │

│   │               │  указанием должности,  │          │              │

│   │               │   фамилии, инициалов   │          │              │

├───┼───────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│ 1 │       2       │           3            │    4     │      5       │

├───┼───────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│   │               │                        │          │              │

└───┴───────────────┴────────────────────────┴──────────┴──────────────┘

# РАЗДЕЛ 3
Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

┌───┬──────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────┐

│ N │   Дата   │Наименование работ, выполняемых│  Должность, фамилия,  │

│п/п│выполнения│   в процессе строительства,   │   инициалы, подпись   │

│   │  работ   │  реконструкции, капитального  │    уполномоченного    │

│   │          │ ремонта объекта капитального  │  представителя лица,  │

│   │          │         строительства         │    осуществляющего    │

│   │          │                               │     строительство     │

├───┼──────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────┤

│ 1 │    2     │               3               │           4           │

├───┼──────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────┤

│   │          │                               │                       │

└───┴──────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────┘

# РАЗДЕЛ 4
Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

┌───┬────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────┐

│ N │ Сведения о проведении  │Выявлен-│  Срок  │  Дата  │  Должность,  │

│п/п│ строительного контроля │  ные   │устране-│устране-│   фамилия,   │

│   │   при строительстве,   │недоста-│  ния   │  ния   │  инициалы,   │

│   │     реконструкции,     │  тки   │выявлен-│недоста-│   подпись    │

│   │  капитальном ремонте   │        │  ных   │  тков  │уполномоченно-│

│   │  объекта капитального  │        │недоста-│        │      го      │

│   │     строительства      │        │  тков  │        │представителя │

│   │                        │        │        │        │ застройщика  │

│   │                        │        │        │        │или заказчика │

├───┼────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────┤

│ 1 │           2            │   3    │   4    │   5    │      6       │

├───┼────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────┤

│   │                        │        │        │        │              │

└───┴────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────┘

# РАЗДЕЛ 5
Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

┌───┬───────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────────┐

│ N │  Сведения о проведении строительного  │  Выявленные  │     Срок     │    Дата    │    Должность,    │

│п/п│контроля в процессе выполнения работ по│  недостатки  │  устранения  │ устранения │фамилия, инициалы,│

│   │     строительству, реконструкции,     │              │  выявленных  │недостатков │     подпись      │

│   │     капитальному ремонту объекта      │              │ недостатков  │            │ уполномоченного  │

│   │      капитального строительства       │              │              │            │  представителя   │

│   │                                       │              │              │            │      лица,       │

│   │                                       │              │              │            │ осуществляющего  │

│   │                                       │              │              │            │  строительство   │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────────┤

│ 1 │                   2                   │      3       │      4       │     5      │        6         │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────────┤

│   │                                       │              │              │            │                  │

└───┴───────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────────┘

# РАЗДЕЛ 6
Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

┌───┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │Наименование исполнительной документации (с│Дата подписания акта, │

│п/п│ указанием вида работ, места расположения  │ должности, фамилии,  │

│   │        конструкций, участков сетей        │    инициалы лиц,     │

│   │инженерно-технического обеспечения и т.д.) │   подписавших акты   │

├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1 │                     2                     │          3           │

├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│   │                                           │                      │

└───┴───────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

# РАЗДЕЛ 7
Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

┌───┬───────────────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────┐

│ N │ Данные о проведенных  │     Срок     │Фактическая │  Должность,  │

│п/п│        органом        │  устранения  │    дата    │   фамилия,   │

│   │   государственного    │  выявленных  │ устранения │  инициалы,   │

│   │ строительного надзора │  нарушений   │ выявленных │   подпись    │

│   │  проверках, включая   │              │ нарушений  │ должностного │

│   │   итоговую проверку   │              │            │     лица     │

├───┼───────────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 1 │           2           │      3       │     4      │      5       │

├───┼───────────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤

│   │                       │              │            │              │

└───┴───────────────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┘